## Slide 1: Правила техніки безпеки в кабінеті хімії
Хімія 7 клас

## Slide 2: Розглянемо такі питання:
Правила поведінки в кабінеті хімії
Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії
Маркування небезпечних речовин

## Slide 3: Правила поведінки в кабінеті хімії
Входити в кабінет хімії і лаборантську лише з дозволу вчителя.
Входити в кабінет і виходити з кабінету спокійно, щоб випадково не перевернути хімічний посуд, устаткування або реактиви, що знаходяться на столі.

## Slide 4
Займати в кабінеті завжди одне і те ж робоче місце
Працюйте в кабінеті хімії обов'язково в халаті

## Slide 5: Перед тим як приступити до виконнання експерименту, уважно вивчи інструкцію

## Slide 6: Експерименти потрібно виконувати строго по інструкції використовуючи точно вказані кількості речовин
          Виконуйте тільки ті хімічні досліди, які узгоджено з учителем, під його наглядом або наглядом лаборанта

## Slide 7: Пам’ятайте речовина може бути небезпечною якщо невірно з нею поводитись
Без вказівок учителя не змішуйте невідомі вам речовини

## Slide 8
Уважно читайте етикетку на посудині з речовиною
Користуватися реактивами можна лише з тих склянок на яких є підписи

## Slide 9
Відкривши посудину, пробку (корок) кладіть на лабораторний стіл не боком, а так, як зображено на малюнку
Посудину, з якої взяли реактив, відразу закрийте пробкою і поставте на місце.

## Slide 10: Використовуйте тільки чистий лабораторний посуд

## Slide 11
Надлишок узятого реактиву ні в якому разі не зливайте (не зсипайте) назад у посудину, де зберігався. Його дозволяється зливати (зсипати) у спеціальні склянки.
Відпрацьовані реактиви не зливайте у раковину не нейтралізовавши їх

## Slide 12
Під час нагрівання розчинів у пробірці користуйтеся дерев’яним тримачем .
Потрібно памятати що пробірку потрібно заповнити на третину та закріпити її в тримач.
Тримайте пробірку в направлені виходом від себе та товаришів що знаходяться поруч.
Щоб уникнути перегрівання, ніколи не нагрівайте пробірку лише знизу, а рівномірно прогрівайте всю пробірку, весь її вміст.
Не заглядайте в пробірку, в якій нагрівається рідина, і не нахиляйтеся над посудиною, в яку вона наливається

## Slide 13: Нюхайте всі речовини обережно, спрямовуйте до себе пару чи газ рухами руки.

## Slide 14
Не кладіть свої сніданки на лабораторні столи і ніколи не вживайте їжу в хімічному кабінеті
Ніколи не пробуйте хімічні реактиви на смак
Реактиви не повинні зберігатися разом з продуктами харчування

## Slide 15
Будьте дуже обережні при роботі з кислотами. Бережіть очі! В разі потрапляння розчину кислоти на руки негайно змийте його великою кількістю води.
НІКОЛИ НЕ ДОДАВАЙТЕ ВОДУ У КИСЛОТУ
Будьте особливо обережні під час роботи з лугами!

## Slide 16: Рідину із посудин набирати потрібно піпеткою

## Slide 17: правила збовтування та перемішування рідини

## Slide 18: Правила роботи зі спиртівкою

## Slide 19: Попереджувальні знаки та маркування

## Slide 20
Після закінчення роботи приберіть своє робоче місце, відключіть воду, вимкніть електроприлади й ретельно вимийте руки.

## Slide 21: Знання правил техніки безпеки – збереже ваше життя та здоров'я!